## Slide 1: 计算机组成与系统结构复习
湘潭大学信息工程学院
成 洁

## Slide 2
考试方式：闭卷
时间：120分钟
成绩评价：
期末考试成绩（60%）
平时作业和课堂表现（20%）
实验与报告（20 % ）

## Slide 3
1、填空题（10分）
2、选择题（20分）
3、简答题（20分）
4、计算题（20分）
5、编程、应用题（30分）
试卷结构

## Slide 4: 试题分布
第一章 10分; 第二章 8分 ;
第三章 15分; 第四章 15分;
第五章 20分; 第六章 10分
第七章 10分; 第八章 12分

## Slide 5: 综合题
计算题（20分）
编程、应用题（30分）
课件中的例题和练习题和补充题
第3、4、5、6、7、8章教材中的例题、作业题

## Slide 6: 简答题
请画出冯.诺依曼计算机的结构图。
完成下列补码（补码符号位用2位）的加法运算。
完成下列补码（补码符号位用2位）的减法运算。
题目序号 | [X]补 | [Y]补 | [X+Y]补 | 结果是否溢出
1 | 00.0101 | 00.1001 | 00.1110 | 
2 | 00.0101 | 00.1101 |  | 
3 | 00.0111 | 11.0001 |  | 
4 | 11.0101 | 11.1110 |  | 
5 | 11.0101 | 11.0001 |  | 
题目序号 | [X]补 | [Y]补 | [X-Y]补 | 结果是否溢出
1 | 00.0101 | 00.1001 |  | 
2 | 00.1001 | 11.0001 |  | 
3 | 11.1010 | 00.1110 |  | 
4 | 11.1010 | 00.0011 |  | 
5 | 11.1101 | 11.0001 |  | 

## Slide 7
请对下列存储器的特点进行比较：
请对下列半导体存储器的特点进行比较：
存储器类型 | 读写速度 | 容量大小 | 单位比特价格 | 断电后信息是否丢失 | CPU以什么为单位访问该存储器
半导体存储器（RAM） |  |  |  |  | 
磁盘存储器（硬盘） |  |  |  |  | 
光盘存储器 |  |  |  |  | 
存储器类型 | 读写速度 | 容量大小 | 基本单元的记忆元件是什么 | 是否是破坏性读出 | 工作期间是否需要插入刷新周期
SRAM |  |  |  |  | 
DRAM |  |  |  |  | 

## Slide 8
在计算机的主存中，通常设置一定的ROM区，并且ROM与RAM统一编址，请指出设置ROM区的目的。
某计算机字长32b，其中地址码长度22b，若主存按字编址，主存的最大容量是多少（字）？若主存按字节编址，主存的最大容量是多少（字节）？
主存和CPU之间交换数据以“字”或“字节”为单位进行，主存和磁盘之间交换数据以“块”为单位进行，请指出这样做的理由。
计算机为什么要采用多级结构的存储系统？
多级存储系统的建立基于什么原理？简述这一原理。
试描述挥发性存储器和非挥发性存储器各自的特点，并各举2个实例。

## Slide 9
3级存储系统可分为2 个层次：缓存-主存和主存-辅存。请对这2个层次加以比较。
已知X=-0.01111，Y=+0.11001，求[X]补，[-X]补，[Y]补，[-Y]补，X+Y=？，X-Y=？
指令和数据都存于存储器中,计算机如何区分它们？
    试用Verilog HDL语言设计32位二选一多路器。
 | 缓存-主存 | 主存-辅存
目的 |  | 
依据的基本原理 |  | 
存储容量 |  | 
读写速度 |  | 
实现方法 |  | 

## Slide 10
CPU对DMA请求和中断请求的响应时间是否一样？为什么？
什么是多重中断？实现多重中断的必要条件是什么？
主存一般有哪两种选址方式？简述其特点。
Cache在存储器的层次结构中能起什么作用？
什么是中断优先权？中断嵌套的含义是什么？
试比较寄存器－寄存器指令与存储器－存储器指令的优缺点。
什么是I/O接口？为什么在计算机系统中需要设置I/O接口，会起到什么样的作用？
描述中断方式输入输出控制的工作流程。
简述以下指令的执行过程：lw r24, 100(r15)

## Slide 11
MIPS有哪三种类型指令？各举一指令实例，并说明该指令的功能。
一个较完整的指令系统，应当包括那些类型的指令？
试从以下5个方面比较DMA 方式与程序中断方式。
 | 程序中断方式 | DMA 方式
数据传送 |  | 1
响应时间 |  | 1
处理异常情况 |  | 
中断请求 |  | 1
优先级 |  | 1

## Slide 12
试根据以下逻辑表达式写出对应的Verilog HDL描述语句
（1）r_type = op[5] · op[4] · op[3] · op[2] · op[1] · op[0]
（2）aluc[1] =i_xor +i_sll +i_srl+i_sra+ i_xori + i_beq + i_bne+i_lui
（3）i_add = Rtype · func[5] · func[4] · func[3] · func[2] · func[1] · func[0]
（4）d[0] = i_sif + i_sexe(i_lw + i_sw)
（5）wreg= sid · i_jal + swb

## Slide 13
MIPS CPU指令格式有哪三种，试分别写出它们的指令格式。
MIPS指令的 寻址方式有哪几种？试举例说明。
试说明以下指令的功能，并写出对应的32位MIPS CPU二进制机器指令代码。
（1）sll r13, r12, 25 ;
（2）addi r3, r1, -1 ;
（3） lui r29, 0xffff ;

## Slide 14: 计算题、应用题
机器字长32位，主存容量为1MB，16个通用寄存器，共32条指令，请设计双地址指令格式，要求有立即数、直接、寄存器、寄存器间接、变址、相对六种寻址方式。

## Slide 15
什么是存储器的带宽？若存储器的数据总线宽度为32位，存取周期为200ns，则存储器的带宽是多少？
一个容量为16K×32位的存储器，其地址线和数据线的总和是多少？当选用下列不同规格的存储芯片时，各需要多少片？ 1K×4位，2K×8位，4K×4位，16K×1位，4K×8位，8K×8位
设某机有五个中断源L0、L1、L2、 L3、L4，按中断响应的优先次序由高向低排序为L0L1 L2 L3 L4，现要求中断处理次序改为L1L4 L2 L0 L3，根据下面的格式，写出各中断源的屏蔽字。

## Slide 16
CPU内有32个32位的通用寄存器，设计一种能容纳64种操作的指令系统。假设指令字长等于机器字长，试回答以下问题。 （1）如果主存可直接或间接寻址，采用“寄存器—存储器”型指令，能直接寻址的最大存储空间是多少？画出指令格式并说明各字段的含义。 （2）在满足（1）的前提下，如果采用通用寄存器作基址寄存器，则上述“寄存器—存储器”型指令的指令格式有何特点？画出指令格式并指出这类指令可访问多大的存储空间？

## Slide 17
某微机指令格式如下所示：
格式中 D 为位移量，X为寻址方式特征值：
X=00 , 直接寻址；
X=01, 用变址寄存器R1进行变址
X=10, 用变址寄存器R2进行变址
X=11, 相对寻址
设（PC）=1234H，（R1）=0037H,(R2)=1122H,(.H代表十六进制数)，请确定如下指令的有效地址：
（1）4420H (2) 2244H (3)1322H (4)3521H (5)6723H
15 10 9 8 7 0
OP
X
D

## Slide 18
如图表示使用快表（页表）的虚实地址转换条件，快表存放在相联存贮器中，其中容量为8个存贮单元。问：
当CPU 按虚拟地址1去访问主存时，主存的实地址码是多少？
当CPU 按虚拟地址2去访问主存时，主存的实地址码是多少？
当CPU 按虚拟地址3去访问主存时，主存的实地址码是多少？
页号 | 该页在主存中的起始地址 | 虚拟地址 页号 页内地址 |  |  | 
33 25 7 6 4 15 5 30 | 42000 38000 96000 60000 40000 80000 50000 70000 | 1 2 3 | 15 | 0324 | 
 |  |  | 7 | 0128 | 
 |  |  | 48 | 0516 | 

## Slide 19: 某MIPS架构的多周期CPU执行一段程序，指令分布情况如下：
指令类型 | 时钟周期数 | 平均占比
R型指令 | 4T | 45%
lw | 5T | 25%
sw | 4T | 15%
分支指令 | 3T | 10%
J型指令 | 2T | 5%
假设该程序由100个指令组成，CPU执行完该程序可实现2KB数据的输出，若CPU的时钟周期T=100ps，求处理器的：
(1)平均CPI
(2)平均IPS
(3)数据输出通路的基本带宽。

## Slide 20: 某32位MIPS型计算机，其存储器按字编址，存储片段如下：
存储器地址 （十六进值） | 存储内容 （形式化表示） |  | 寄存器地址（二进值） | 寄存器内容（十进制）
00000000 | add rd, rs, rt |  | 01000 | 10
00000004 | lw rt, offset(rs) |  | 01001 | 20
00000008 | beq rs, rt, label |  | 01010 | 17
0000000C | 00000008H |  | 01011 | 11
00000010 | 0000000AH |  | 01100 | 13
00000014 | 0000000BH |  | 01101 | 15
若指令的各段代码对应的十进制数为：
$rs=8, $rt=9, $rd=10, offset=6, label=4
请分析下列3种条件下，相关寄存器的值：
(1)add指令执行后，PC寄存器和rd寄存器中的内容分别是什么？
(2)lw指令执行后，PC寄存器和rt寄存器中的内容是什么？ (3)beq指令执行后，PC寄存器的内容是什么？

## Slide 21: 编程题
regfile.v寄存器堆功能描述风格Verilog HDL代码
alu.v功能描述风格的Verilog HDL代码
shift.v功能描述风格的Verilog HDL代码

## Slide 22: 选择题
1． 某寄存器中的值有时是地址，因此只有计算机的______才能识别它。
A.译码器 B.判别程序 C.指令 D.时序信号
2． 若[X]补=11010011，则X的十进制数真值是______。
A.71 B.48 C.65 D.63
3.对于补码表示数的算术移位，如下描述正确的是______。
A．符号位参于移位，右移时其左端空出的位补入“0”
B．符号位不参于移位，右移时其左端空出的位补入“0”
C．符号位参于移位，右移时其左端空出的位补入“符号位”
D．符号位不参于移位，右移时其左端空出的位补入“符号位”

## Slide 23
4． 存贮单元是指______。
A.存放一个二进制信息位的存贮元
B.存放一个机器字的所有存贮元集合
C.存放一个字节的所有存贮元集合
D.存放两个字节的所有存贮元集合
5． 相联存贮器是按______进行寻址的存贮器。
A.地址指定方式 B.堆栈存取方式
C.内容指定方式 D.地址指定与堆栈
6． 寄存器间接寻址方式中，操作数处在______。
A.通用寄存器 B.主存单元 C.程序计数器 D.堆栈
7． 下面描述的RISC机器基本概念中不正确的句子是______。
A.RISC机器不一定是流水CPU B.RISC机器一定是流水CPU
C.RISC机器有复杂的指令系统 D.CPU配置很少的通用寄存器

## Slide 24
8、数字在计算机内部采用二进制数码的理由是 （3选1）。
A、计算机的基本单元是数字电路，而数字电路的基本状态只有2个
B、计算机的基本元件是模拟电路，而模拟电路的基本状态只有2个
C、二进制数比十进制数更直观易懂
9、用二进制代码表示十进制数称为二-十进制码或BCD码，下列编码中 属于BCD码（可多选）。
A、8421码 B、原码 C、奇偶校验码 D、余3码 E、2421码。
10、二-十进制（BCD码）一般应用在以下场合 （可多选），理由是 (2选1)。
（1）A、微型计算机 B、大型计算机 C、计算器 D、电子秤
（2）A、运算规则简单导致运算速度快 B、可免除输入输出格式转换

## Slide 25
11、从取指令开始到指令执行完成所需的时间，称之为______。D
A．时钟周期 B．机器周期
C．访存周期 D．指令周期
  12、定点16位字长的字，采用2的补码形式表示时,一个字所能表示的整数范围是______。
A -215 ~ +（215 -1） B -（215 –1）~ +（215 –1）
C -（215 + 1）~ +215 D -215 ~ +215
  13、某SRAM芯片，存储容量为64K×16位，该芯片的地址线和数据线数目为______。
A 64，16 B 16，64 C 64，8 D 16，16 。

## Slide 26
14、计算机能自动工作的关键是______。
A．存储程序控制 B．数据传送
C．数据处理 D．操作控制
  15、用某个寄存器中操作数的寻址方式称为______寻址。
A 直接 B 间接 C 寄存器直接 D 寄存器间接
16、和SRAM比较，DRAM的特点是______。
A．存取速度快，容量大
B．存取速度慢，容量大
C．存取速度快，容量小
D．存取速度慢，容量小

## Slide 27
17、交叉存储器实质上是一种多模块存储器，它用______方式执行多个独立的读写操作。
A 流水 B 资源重复 C 顺序 D 资源共享
18、计算机的外围设备是指______。
A 输入/输出设备 B 外存储器
C 远程通信设备 D 除了CPU 和内存以外的其它设备
  19、中断向量地址是：______。
A 子程序入口地址 B 中断服务例行程序入口地址
C中断服务例行程序入口地址的指示器 D 中断返回地址

## Slide 28
20、单纯从理论出发，所有功能都 可以交给硬件实现。事实上，硬件只实现比较简单的功能，复杂的功能则交给运行在硬件上的软件完成。这样做的理由是 （可以多选）。
A、提高解题速度 B、降低成本
C、增强计算机的适应性，扩大应用面 D、易于制造
21、语言处理程序的任务是：把高级语言编写的程序翻译成机器语言组成的程序，根据实现方法的不同，语言处理程序分为 和 2种。
A、汇编程序 B、编译程序 C、解释程序 D、应用程序
22、编译程序和解释程序相比，编译程序的优点是 。
A、编译过程花费时间短
B、编译过程占用内存空间小
C、编译过程中如果发现源程序有错误，错误的发现和排除比较容易
D、编译结果（目标程序）执行速度快
23、编译程序和解释程序相比，解释程序的优点是 （可以多选）。
A、解释（并执行）过程花费时间短 B、解释（并执行）过程占用内存空间
C、解释（并执行）过程中如果发现源程序有错误，错误的发现和排队比较容易 D、解释（并执行）的速度快

## Slide 29
24、为了实现二-十进制码（BCD码），至少需要 位二进制代码才可以表示1 位十进制数。
A、3 B、4 C、5 D、6
25、下列二-十进制码（BCD码）中 属于有权编码（可多选）。
A、8421码 B、余3码 C、2421码 D、格雷码
26、中断处理过程中， ______ 项是由硬件完成。
A 关中断 B 开中断 C 保存CPU现场 D 恢复CPU现场

## Slide 30
27、冯.诺依曼计算机结构中的下述特点至今仍被继承下来： （可以多选）。
A、数据在计算机内部以二进制码表示，存储在存储器中
B、程序存放在存储器中
C、计算机的运行爱程序控制
D、数据和指令都可以参加运算，运算过程中数据和指令都可以被修改
E、计算机以运算器为中心
28、计算机（电脑）与人脑相比有以下优势： （可以多选）。
A、运算速度快 B、记忆容量大
C、更富有创造性 D、在紧急情况下，更能快速做出反应。
29、纯硬件构成的计算机称为 （2选1）。
A、裸机 B、虚拟机
30、硬件之外包上一层软件的计算机系统可以看作一台 ，其功能得到增强（2选1）。
A、裸机 B、虚拟机
31、硬件结构构成的裸机只能直接执行 （4选1）。
A、高级程序设计语言 B、汇编语言 C、符号语言 D、机器语言

## Slide 31
32、对补码（假定符号位2位）作算术移位操作，右移1位相当于除2，右移规则为 （可多选）。
A、2个符号位和其他位一样都参加右移操作
B、最高符号位保持不变
C、右移时最低位移出，舍弃不用
D、右移时最高位补0
E、右移操作有可能导致溢出
33、DMA控制传送方式是在( )之间建立直接的数据通路。
A．CPU与外设 B．外设与外设 C．主存与外设 D．CPU与主存
34、PCI总线是一个高带宽且与处理器无关的标准总线。下面描述中不正确的是____D__。
A 采用同步定时协议 B 采用分布式仲裁策略
C 具有自动配置能力 D 适合于低成本的小系统
35、为实现多级中断，保存现场信息最有效的方法是采用______ 。
A 通用寄存器 B 堆栈 C 主存 D 外存

## Slide 32
36. 8位定点字长的字，采用2的补码表示时，一个字所能表示的整数范围是______。
A .–128 ~ +127 B. –127 ~ +127
C. –129 ~ +128 D.-128 ~ +128
37.总线从设备指的是______。
A．不具有申请总线使用权的设备 B．总线目标设备
C．可申请并能获得总线使用权的设备 D．总线源设备
38. 某计算机字长16位，它的存贮容量是64KB，若按字编址，那么它的寻址范围是______
A. 64K B. 32K C. 64KB D. 32 KB

## Slide 33
39、指令寄存器寄存的是______。
A、下一条要执行的指令 B、已执行完了的指令
C、正在执行的指令 D、要转移的指令
40、在定点二进制运算其中，减法运算一般通过______来实现
A 原码运算的二进制减法器 B 补码运算的二进制减法器
C 补码运算的十进制加法器 D 补码运算的二进制加法器
41、某计算机字长32位，其存储容量为 4 MB，若按半字编址，它的寻址范围是______。
A 0——4MB B 0——2MB C 0——2M D 0——1MB

## Slide 34
42、在虚拟存贮器中，当程序正在执行时，由______完成地址映射。
A 程序员 B 编译器 C 装入程序 D 操作系统
43、指令系统中采用不同寻址方式的目的主要是______。
A 实现存贮程序和程序控制
B 缩短指令长度，扩大寻址空间，提高编程灵活性
C 可以直接访问外存
D 提供扩展操作码的可能并降低指令译码难度
44、同步控制是______。
A只适用于CPU控制的方式
B 只适用于外围设备控制的方式
C 由统一时序信号控制的方式
D 所有指令执行时间都相同的方式

## Slide 35
45. 假设某计算机中已配有000000H~007FFFH 的ROM 区，地址线为24 位，现在再用16K×4 位的RAM 芯片构成剩下的RAM 区0080000H~FFFFFFH，则需要这样的RAM 芯片多少个？（ ）
  A. 511 B. 1022 C. 2044 D. 4088
46. 寄存器间接寻址方式中，操作数处在______。
A. 通用寄存器 B. 主存单元 C. 程序计数器 D. 堆栈
47. 假定有一个计算机系统，其DRAM 存储器的访问时间为：发送地址1 个时钟，每次访问的初始化需要16 个时钟，每发送1 个数据字需要1 个时钟。若主存块为4 个字，DRAM 的存取宽度为1 个字。问该系统中Cache 的一次失靶损失至少为多少时钟？（ ）
A. 18 B. 21 C. 34 D. 69

## Slide 36
48. 描述 PCI 总线中基本概念正确的句子是______。
A. PCI 总线是一个与处理器无关的高速外围总线
B. PCI总线的基本传输机制是猝发式传送
C. PCI 设备一定是主设备
D. 系统中只允许有一条PCI总线
49. 一张3.5寸软盘的存储容量为______MB，每个扇区存储的固定数据是______。
A. 1.44MB ，512B B. 1MB，1024B C .2MB， 256B D .1.44MB，512KB
50. 发生中断请求的条件之一是______。
A. 一条指令执行结束 B. 一次 I/O 操作结束
C. 机器内部发生故障 D. 一次DMA 操作结束

## Slide 37
51、以下描述中基本概念不正确的句子是______。
A PCI 总线不是层次总线
B PCI 总线采用异步时序协议和分布仲裁策略
C FUTURE BUS+ 总线能支持64位地址
D FUTURE BUS+ 总线适合于高成本的较大规模计算机系统
52、为支持子程序调用与返回，下列哪个地方不能用来存放返回地址______ 。
A．子程序的起始位置 B．程序计数器
C．堆栈 D．通用寄存器
53、周期挪用方式常用于______方式的输入/输出中 。
A DMA B 中断 C 程序传送 D 通道

## Slide 38
54.冯· 诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中，CPU区分它们的依据是
A．指令操作码的译码结果 B.指令和数据的寻址方式
C.指令周期的不同阶段 D.指令和数据所在的存储单元
55. CPU可直接访问的存储器是______。
A．磁盘存储器 B．主存存储器 C．光盘存储器 D．磁带存储器
56.某计算机的Cache共有16块，采用2路组相联映射方式（即每组2块）。每个主存块大小为32字 节，按字节编址。主存129号单元所在主存块应装入到的Cache组号是
A．0 B.2 C.4 D.6

## Slide 39
57.下列关于RISC的叙述中，错误的是
A．RISC普遍采用微程序控制器
B．RISC大多数指令在一个时钟周期内完成
C．RISC的内部通用寄存器数量相对CISC多
D．RISC的指令数、寻址方式和指令格式种类相对CISC少
58. 假定用若干个2K×4位的芯片组成一个8K×8位的存储器，则地址0B1FH所在芯片的最小地址是 ( )
A. 0000H B.0600H
C.0700H D.0800H

## Slide 40
59.计算机字长64位，主存容量为128MB，按字节编址，其寻址范围为…（ ）。
A．0~32M-1 B．0~128M-1 C．0~64M-1 D．0~16M-1
60.假设某系统总线在一个总线周期中并行传输4字节信息，一个总线周期占用2个时钟周期，总 线时钟频率为10MHz，则总线带宽是
A．10MB/s B.20MB/S C.40MB/S D.80MB/S
61.假设某计算机的存储系统由Cache和主存组成，某程序执行过程中访存1000次，其中访问Cache 缺失（未命中）50次，则Cache的命中率是
A．5% B.9.5% C.50% D.95%

## Slide 41
62.下列选项中，能引起外部中断的事件是
A．键盘输入 B.除数为0 C.浮点运算下溢 D.访存缺页
63.某计算机主存容量为64KB，其中ROM区为4KB，其余为RAM区，按字节编址。现要用2K×8位的 ROM芯片和4K×4位的RAM芯片来设计该存储器，则需要上述规格的ROM芯片数和RAM芯片数分别是
A．1、15 B．2、15 C．1、30 D．2、30
64.某计算机的Cache共有16块，采用2路组相联映射方式（即每组2块）。每个主存块大小为32字 节，按字节编址。主存129号单元所在主存块应装入到的Cache组号是
A．0 B.2 C.4 D.6

## Slide 42
65.某机器字长16位，主存按字节编址，转移指令采用相对寻址，由两个字节组成，第一字节为 操作码字段，第二字节为相对位移量字段。假定取指令时，每取一个字节PC自动加1。若某转移指 令所在主存地址为2000H，相对位移量字段的内容为06H，则该转移指令成功转以后的目标地址是
A.2006H B.2007H C.2008H D.2009H
66. 主机与设备传送数据时，采用（ ），主机与设备是串行工作的。
A．程序查询方式 B．中断方式 C．DMA方式 D．通道
67.在主存和Cache构成的两极存储体系中，Cache的存取时间是100ns，主存的存取时间是2us，Cache访问失败后CPU才开始访存。如果希望有效（平均）存取时间不超过Cache存取时间的140%，则Cache的命中率至少应为（ ）
A 96% B 97% C 98% D 99%

## Slide 43: 填空题
一个较完善的指令系统，应当有______ 、 ______ 、 ______ 、 ______四大类指令。
根据通道的工作方式，通道分为______通道和______通道两种类型。。
有一位科学家对现代计算机的产生有重大贡献。后人为了纪念他，把他提出的计算机结构称为 计算机。
目前广泛使用的辅助存储器有 和 。
相联存储器不按地址而是按 ______访问的存储器，在cache中用来存放 ______，在虚拟存储器中用来存放______。
  主存块和Cache块可按______ 、 ______和______三种方式进行映射

## Slide 44
一个定点数由______和______两部分组成。根据小数点位置不同，定点数有______和纯整数之分。
对存储器的要求是______， ______， ______。为了解决这三方面的矛盾 计算机采用多级存储体系结构。
当今的CPU 芯片除了包括定点运算器和控制器外，还包括 ______， ______运算器和 ______管理等部件。
计算机系统中的存储器分为______和______。在CPU执行程序时，必须将指令存放______中。
为节省引脚数，DRAM 芯片大都采用地址线复用技术。假定一个DRAM 芯片的地址引脚线为8 根，则该芯片的存储阵列中有 个位单元。

## Slide 45
某系统总线的一个存取周期最快为3个总线时钟周期，总线在一个总线周期中可以存取32位数据。如总线的时钟频率为8.33MHz，则总线的带宽是______ 。
CPU中，保存当前正在执行的指令的寄存器为______，保存当前正在执行的指令的地址的寄存器为______，保存CPU访存地址的寄存器为______。
若X= -0.1001 、Y= 0.0101 ，则 [X]原 = ______， [X]补 = ______，[-X]补 = ______， [Y]原 = ______，[Y]补 = ______，[-Y]补 = ______，[X+Y] 补 = ______。
MIPS有 、 、 三种类型指令.
在多周期CPU中 ,指令的每个执行步骤用______个时钟周期。单周期CPU执行3条指令用______个时钟周期。
在多周期CPU中，每条指令的取指令周期都做两件事情： ______和______。

## Slide 46
双端口存储器和多模块交叉存储器属于并行存储器结构，其中前者采用______并行技术，后者采用______并行技术。
DMA控制器按其结构，分为______ DMA控制器和______ DMA控制器。前者适用于高速设备，后者适用于慢速设备。
在计算机系统中，多个系统部件之间信息传送的公共通路称为______ 。就其所传送信息的性质而言，在公共通路上传送的信息包括______ 、 ______ 、 ______ 。
一个定点数由符号位和数值域两部分组成。按小数点位置不同，定点数有______和______两种表示方法。
Intel 的x86指令系统结构属于______类型， SGI/MIPS 的MIPS指令系统结构属于______类型。
MIPS指令系统中，一般通过对______码的不同编码定义不同的含义， ______码相同时，再由______码定义不同的含义。

## Slide 47
I/O设备与主机进行数据交换的三种基本方式有： ______ 、 ______ 、 ______ ，其中______方式是磁盘等高速外设特有的I/O方式。
  某计算机主存容量为128KB，其中ROM区为16KB，其余为RAM区，按字节编址。现要用2K x 4位的ROM芯片和4K x 8位的RAM芯片来设计该存储器，则需要上述规格的ROM芯片数和RAM芯片数分别是______和______ 。
  奇校验中，如果数据位中１的个数为偶数，校验位就为______ ；如果数据位中１的个数为奇数，校验位就为______ ；总之，数据位中１的个数加上校验位中１的个数总为______数。
  在多周期CPU中 ,指令的每个执行步骤用______个时钟周期。j指令所用周期数为______，sw指令所用周期数为______。
  在多周期CPU中 ,lui指令的执行步骤是______、______、 ______和______，共4个时钟周期。
  使用Cache是基于指令和数据具有访问的_____特征，分为_____和_____。

## Slide 48
祝同学们好好复习、考试顺利！